## Slide 1
Timer/counter normale en CTC mode

## Slide 2: Timer/Counter
De ATMega168 heeft 3 Timer/Counters:
  8 bits Timer/Counter 0.
  16 bits Timer/Counter 1.
  8 bits Timer/Counter 2.
Toepassingen:
  Tellen van pulsen (counter).
  Opwekken van pulsen (output compare en PWM).
  Meten van pulsduur (input capture).
  Bepaalde tijd wachten.

## Slide 3: Timer/Counter
puls-ingang
uitgang
00
01
02
counter
timer

## Slide 4: Timer/Counter 0
Is een 8 bit teller (telt van 0 t/m 255)
Heeft een prescaler van 1, 8, 64, 256, 1024
Externe input op PB0
Externe output op PD5 (output B) en PD6 (output A)
Heeft PWM (Puls Width Modulation)

## Slide 5
Microprocessor
Pin-layout van een ATmega168
Alle informatie over de microcontroler.
Staat in de datasheet

## Slide 6: Timer/Counter 0 8 bits
255
3
2
1
4
254
Waarde T/C 0
Pulsen
Overflow

## Slide 7: Timer/Counter 0
255
1
Waarde T/C0
Pulsen
Overflow
Overflow
Overflow
tijd
F_CPU =
16MHz
Notes: Tijd= ?
Frequentie = 1/periodetijd
Periodetijd 1/frequentie.
Indien de frequentie 16 MHz is periodetijd 1/16MHz => 1/16000000=
0,0000625 miliiseconden.
Tijd= 256 * 0.0000625 =0.016 milliseconde.

## Slide 8: Timer/Counter prescaler
Prescaler
2
Timer/Counter 0
heeft
Precalers
van
8, 64, 256, 1024

## Slide 9: Timer/Counter 0
255
1
Waarde T/C0
Pulsen
Overflow
Overflow
Overflow
tijd
Prescaler = 1024
F_CPU = 16MHz
Notes: Tijd= ?
Frequentie na prescaler = 16MHz / 1024 = 15625
Frequentie = 1/periodetijd
Periodetijd = 1/frequentie.
Periodetijd 1/15625 = 0.064 milliseconden
Tijd= 256 * 0.064 ms =0.016384 seconde.

## Slide 10: Timer/Counter 0
255
1
Waarde T/C0
Pulsen
Overflow
Overflow
Overflow

## Slide 11: Timer/Counter 0 overflow flag
Als de timer overloopt dan wordt de TOV0 (Timer OVerflow 0) flag in I/O register TIFR0 (Timer Interrupt Flag Register) geset.
count-ingang
0
7
TCNT0
TOV0
0x00
0xFF
0
1
Je kunt de TOV0 flag resetten door er een 1 naar toe te schrijven. Raar maar waar!
De overflow flag?
Notes: TCNT0 is het Timer CouNTer register van timer counter 0 (8 bits groot)
TOV0 Timer Overflow flag van timer counter 0.
TIFR0 Timer Interrupt Flag Register van timer counter 0

## Slide 12: Timer/Counter 0 overflow flag interrupt
ISR(TIMER0_OVF_vect) {
}
TIMSK0 (Timer Interrupt Mask Regiser)
Interrupt service routine
Interrupt laten opkomen met de TOV0 flag
Zet het TOIE (timer overflow interrupt enable) bitje

## Slide 13: Timer/Counter 0 overflow flag
We willen timer 0 gebruiken om elke milliseconde een teller op te hogen.
F_CPU 16000000
Elke milliseconde een timer Overflow.
Wat moet de prescaler zijn ?
1 klok cycle = 1/16000000 seconde
  Hoeveel klokcycles zitten in 1 milliseconde.
Timer 0 = 8 bits =>256

## Slide 14: Timer/Counter 0 Het instellen van T/C0 in de normale mode
Timer Counter Control Register
Timer/counter 0
Notes: TCCR0A Timer Counter Control Register A van timer/counter 0
TCCR0B Timer Counter Control Register B van timer/counter 0

## Slide 15: Timer/Counter 0 normale mode
Waveform Generation Mode

## Slide 16: Timer/Counter 0 normale mode
Compare match output mode
Notes: TCCR0A Timer Counter Control Register A van timer/counter 0

## Slide 17: Timer/Counter 0 normale mode
Clock Select
Notes: TCCR0B Timer Counter Control Register B van timer/counter 0

## Slide 18: Timer/Counter 0 normale mode
volatile uint32_t teller=0;
int main(void)
{
TCCR0A = 00;
TCCR0B = 1 << CS00 |1 << CS01;
while(1)
{
}
return 0;
}
ISR(TIMER0_OVF_vect) {
teller ++;
}
Maak een programma dat elke milliseconde de teller met 1 verhoogd.
18

## Slide 19: Timer/Counter 0 normale mode
volatile uint32_t teller=0;
int main(void)
{
TCCR0A = 00;
TCCR0B = 1 << CS00 |1 << CS01;
TIMSK0 = 1 << TOIE;
while(1)
{
}
return 0;
}
ISR(TIMER0_OVF_vect) {
teller ++;
TCNT0 =256 - …
}
19
Maak een programma dat elke milliseconde de teller met 1 verhoogd.

## Slide 20: Timer/Counter
255
1
Waarde T/C0
Pulsen
OCR0A
Notes: OCR0A Output Compare Register A van timer counter 0

## Slide 21: Timer/Counter0 Clear Timer on Compare Match (CTC)
255
1
Waarde T/C0
Pulsen
OCR0A
Notes: OCR0A Output Compare Register A van timer counter 0

## Slide 22: Timer/Counter0 Clear Timer on Compare Match (CTC)
1
Waarde T/C0
Pulsen
OCR0A
Output
pin

## Slide 23: Timer/Counter0 Clear Timer on Compare Match (CTC)
1
Waarde T/C0
Pulsen
OCR0A
Output
pin

## Slide 24: Timer/Counter0 Clear Timer on Compare Match (CTC)
1
Waarde T/C0
Pulsen
OCR0A

## Slide 25: Timer/Counter0 Clear Timer on Compare Match (CTC)
0x00
0x06
0x07
=1
1
0
=0
count-ingang
0
7
TCNT0
OCF0
OCIE0
TIMER0_COMP_vect interrupt
0
7
comperator
=
Output control
OCR0
0x07
OC0A PD6
COM0/1
FOC0

## Slide 26: Opdracht
Stel: Er is een luidspreker aangesloten op pin OC0 = PD6. De frequentie van de µC = 16 MHz.
Schrijf een programma om een kamertoon op de luidspreker te genereren.
De kamertoon, in de muziektheorie a' genoemd terwijl de wetenschappelijke benaming A4 is wordt veel gebruikt voor het stemmen van muziek-instrumenten. De kamertoon hoort een frequentie van 440 Hz te hebben. De meeste stemvorken worden dan ook op 440 Hz gemaakt.

## Slide 27: Uitwerking
440Hz => periode tijd = 1/440 = sec.
PD6 elke 1/880 sec inverteren (toggle).
fCPU = 16 MHz. Prescaler zo laag mogelijk (nauwkeuriger).
Prescaler=1 => 1 tick T/C0 = 1/16000000 sec. OCR0+1 = 16000000/880 = 18182 Past niet!
Benodigde prescaler 18182/1024 = 18(17.7558). Kies 256.
Prescaler=256 => 1 tick T/C0 = 256/16000000 sec. OCR0+1 =16000000/(880*256) = 71.
Opgewekte freq = 16000000/(256*71*2) = 440,14

## Slide 28: Uitwerking
#define O3 PORTD6
#define O0 PORTB3
#define F_CPU 16000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define STEMVORK 70
int main(void){
DDRD=(1<<O3);
TCCR0A = (1<<COM0A0)| (1<<WGM01); TCCR0B = (1<<CS02);
OCR0A = STEMVORK;
while(1);
}

## Slide 29: Timer/Counter 0 registers
TCNT0 Timer/Counter Register 0 De waarde van de timer/counter (R/W)
OCR0A Output Compare Register A Een vergelijkingswaarde waarmee de timer/counter continu vergeleken wordt
OCR0B Output Compare Register B Een vergelijkingswaarde waarmee de timer/counter continu vergeleken wordt
TIMSK0 Timer/Counter Interrupt Mask Register Het enabelen van de interrupts
TIFR0 Timer Interrupt Flag Register Flaggen die door de timer geset worden.
Notes: TIFR Timer interrupt flag register
TIMSK Timer interrupt mask register

## Slide 30: Timer/Counter 0 normale mode
int main(void)
{
DDRB =(1<<DDB3);
PORTB &= ~(1<<PORTB3);
while(1)
{
wacht1sec();
PORTB ^=( 1<<PORTB3);
}
return 0;
}
Maak een programma dat een LED 1 sec aan zet, 1 sec uit, 1 sec aan, …..
// Zet poort B3(de LED) op output.
// Zet poort B3 op 0

## Slide 31: Timer/Counter 0 normale mode
1 seconde wachten bij FCLK = 16.00 MHz.
  Gebruik prescaler van 1024 (waarom?)
  FCount ingang = 16000000/1024=15625 Hz.
  Dus 1 seconde = wachten tot timer/counter0 tot 15625 heeft geteld. Maar…
  TCNT0 is maar 8 bits (max 255) ?
  Oplossingen:
    Gebruik Timer/Counter1 (16 bits).
    Tel 125 x tot 125.
    61 x 256 + 9

## Slide 32: Timer/Counter 0 normale mode
void wacht1sec()
{//Initialisatie
TCCR0A =
TCCR0B =
//Hoofdonderdeel
for(uint8_t i=0;i<125;i++) {
TCNT0=0;
while(TCNT0 != 125);
}
//Afsluiting (no clock)
TCCR0B &=~(1<<CS02|1<<CS01|1<<CS00);
}
00;
1 << CS02 | 1 << CS00;

## Slide 33: Timer/Counter 0 normale mode
void wacht1sec()
{//Initialisatie
TCCR0A =
TCCR0B =
//Hoofdonderdeel
for(uint8_t i=0;i<125;i++) {
TCNT0=0;
while(TCNT0 != 125);
}
//Afsluiting (no clock)
TCCR0B &=~(1<<CS02|1<<CS01|1<<CS00);
}
00;
1 << CS02 | 1 << CS00;

## Slide 34
Maak de functie wacht1sec aan zodat deze functie gebruik maakt van de TOV0 flag.
  Vergeet niet om TOV0 steeds te resetten voordat je gaat wachten (door er een 1 naar toe te schrijven).
Timer/Counter 0 opgave

## Slide 35: Timer/Counter 0 normale mode d.m.v overflow flag
void wacht1sec()
{//Initialisatie
TCCR0A =
TCCR0B =
TNCT0 = 256-9;
//Hoofdonderdeel
for(int i=0;i< 62;i++) {
TIFR0= 1<<TOV0;
while(!(TIFR0 & 1<<TOV0));
}
//Afsluiting (no clock)
TCCR0B &=~(1<<CS02|1<<CS01|1<<CS00);
}
00;
1 << CS02 | 1 << CS00;

## Slide 36
void wacht1sec()
{
//Initialisatie (normale mode
TCCR0A = 00;
TCCR0B = 1<<CS02| (1<<CS00);//pre scaler 1024
TNCT0 = 256-9;
//Hoofdprogramma
for(i=0;i<62;i++) {
TIFR0= 1<<TOV0;
while(!(TIFR0 & 1<<TOV0));
}
//Afsluiting (no clock)
TCCR0B &=~(1<<CS02|1<<CS01|1<<CS00);
}
Timer/Counter 0 uitwerking opgave
Opdracht
Notes: 16 * 256 = 4096 *1024 = 4M